КОНкурсное

Задание

24 производство мебели

## резюме

На чертеже представлена отдельно стоящая прикроватная тумба с ящиком.

## приложения

Чертеж конкурсного задания

Фото готового изделия

Инструкция по фанерованию

## Инструкции для участника

Изготовление деталей изделия участник выполняет с применением инструмента в т.ч. ручного инструмента, электроинструмента и станков, за исключением выполнения ящичных соединений в ласточкин хвост, которые производятся только ручным инструментом. Участник может иметь в "тулбоксе" 5 ручных электроинструментов и 2 полустационарных станка (например: ленточно-шлифовальный модуль, лобзик, пила строительная CS70, фрезерный стол с фрезером, торцовочная пила и т.п.).

Изделие состоит из корпуса, ножек, соединенных царгой и выдвижного ящика.

Корпус изделия состоит из двух частей – верхней и нижней, каждая из которых состоит из двух боковых стенок и одной горизонтальной, соединенных между собой на ус при помощи вставных шкантов/ламелей/«домино» на клею, на усмотрение участника. В обеих частях корпуса по всему периметру выполнена обкладка массивом древесины со скосами, соединяемая с торцами на гладкую фугу с помощью клея. Части корпуса не соединены между собой.

Ножки изделия прямоугольного сечения, сужающиеся книзу, задняя вертикальная, передняя наклонная, соединены между собой царгой в боковой блок (сборочный узел). Вертикальная ножка связана с царгой угловым концевым открытым столярным соединением комбинированный ласточкин хвост, наклонная ножка – угловым концевым открытым прямым одинарным шипом с заплечиком на ус с наружной стороны.

Соединение частей корпуса и боковых блоков обеспечивается за счет использования вставных шкантов/ламелей/«домино» на клею. Решение о выборе, количестве и позиции размещения крепежных элементов принимается участником самостоятельно.

В состав изделия входит выдвижной ящик, выполняемый по традиционной технологии и состоящий из фасадной, боковых, задней, передней и нижней горизонтальной стенок. На фасадной стенке из массива древесины выполнены скосы, соответствующие скосам на обкладке торцов корпуса и обеспечивающие закрытие ящика внутрь корпуса. Фасадная стенка фанеруется участником с двух сторон и закрепляется на передней стенке ящика саморезами. Фанерование внешней стороны выполняется предварительно фигурно собранным листом (“рубашка”) из отдельных элементов шпона. Эскиз набора “рубашки” разрабатывается участником самостоятельно в первый час дня С1 в соответствии с инструкцией по фанерованию. На боковых стенках ящика по всей длине устанавливаются полозья, являющиеся также видимой декоративной деталью изделия. Ручка ящика устанавливается на одной оси с полозьями.

Работа над конкурсным заданием должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Сроки изготовления не должны превышать 15 часов.

## Перечень необходимых материалов

| Количество деталей | Наименование детали | Размер детали в чистоте ДхШхТ | Размер заготовки ДхШхТ | Материал | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус |  |
| 4 | Боковая стенка | 60х350х19 | 1400х350х19 | МДФ фанерованный сапеле, 2 ст А/А | 1 заготовка на 6 деталей |  |
| 2 | Горизонтальная стенка | 460х350х19 |  |  |  |  |
| 2 | Обкладка лицевого торца горизонтальной стенки корпуса | 460х20х19 | 1400х23х21 | Массив сапеле | 1 заготовка на 6 деталей |  |
| 4 | Обкладка лицевого торца боковой стенки корпуса | 60х20х19 |  |  |  |  |
| 2 | Обкладка заднего торца горизонтальной стенки корпуса | 460х7х19 | 1200х7х21 | Массив сапеле | 1 заготовка на 6 деталей |  |
| 4 | Обкладка заднего торца боковой стенки корпуса | 60х7х19 |  |  |  |  |
| 4 | Обкладка торца по длине боковой стенки корпуса | 350х7х19 | 1500х7х21 | Массив сапеле | 1 заготовка на 4 детали |  |
|  | Боковой блок |  |
| 2 | Ножка задняя | 550х50х40 | 650х50х40 | Массив ясеня | 2 заготовки на 2 детали |  |
| 2 | Ножка передняя | 558х50х40 | 650х50х40 | Массив ясеня | 2 заготовки на 2 детали |  |
| 2 | Царга | 235х50х40 | 330х50х40 | Массив ясеня | 2 заготовки на 2 детали |  |
|  | Выдвижной ящик |  |
| 1 | Передняя стенка | 418х108х15 | 450х108х15 | Массив ясеня | 1 заготовка на 1 деталь |  |
| 1 | Задняя стенка | 418х108х10 | 450х108х10 | Массив ясеня | 1 заготовка на 1 деталь |  |
| 2 | Боковая стенка | 363х108х10 | 400х108х10 | Массив ясеня | 2 заготовки на 2 детали |  |
| 1 | Дно ящика | 408х348х4 | 450х360х4 | МДФ фанерованный ясенем 1 ст с бумагой | 1 заготовка на 1 деталь |  |
| 1 | Фасадная стенка | 448х138х13 | 480х160х13 | Массив ясеня | 1 заготовка на 1 деталь |  |
| 2 | Шпон («рубашка» из 2-х видов шпона лицевой части фасадной стенки, задняя поверхность фасадной стенки) | 460х138х0,6 | 480х160х0,6 | Шпон ясень | 3 заготовки |  |
|  |  |  | 480х160х0,6 | Шпон сапеле | 3 заготовки |  |
| 2 | Полозья | 377х26х16 | 820х28х16 | Массив ясеня | 1 заготовка на 2 детали |  |
|  | Дополнительные материалы |  |
| 16 | Шкант | 30 x 8mm |  |
| 16 | Ламели | 20 мм |  |
| 16 | «Домино» | 5х30 |  |
| 4 | Саморезы | 3х20 |  |
| 1 | Ручка-кнопка декоративная |  |  |
| 1 | Тренировочный брусок | 500х50х40, массив бука |  |
| 1 | МДФ для шаблонов | 800х600х19 |  |