|  | WorldSkills Russia |
| --- | --- |
|  |  | Технический департамент |
|  |  | Критерии оценки |
|  | Е36 | Эксплуатация сельскохозяйственных машин |

| Критерии оценки конкурсных заданий Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объективные | Формы и методы контроля и оценки |
| М-А | «Техническое обслуживание двигателя Д-260»; Общие компетенции: - правильный выбор и применение способов решения поставленных задач; - грамотность составления плана последовательности выполнения заданий; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - соблюдение правил охраны труда при выполнении работ. | 5 | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практических заданий |
|  | Профессиональные компетенции: - выявление и устранение неисправностей в системе низкого давления топлива (закупорки, негерметичности, засорение фильтров и т.п.) - выявление и устранение неисправностей в системе высокого давления (негерметичности, заполнение топливом ТНВД, устранение воздуха из трубопроводов высокого давления) - выявление нарушения угла опережения впрыска топлива, установка угла опережения. - выявление неисправности форсунки. Устранение неисправностей форсунки, регулировка давления момента впрыска. | 8 |  |
|  | - протяжка ГБЦ - правильная проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме; | 7 |  |
| М-В | «Диагностика систем трактора John Deere 8310»; Общие компетенции: - правильный выбор и применение способов решения поставленных задач; - грамотность составления плана последовательности выполнения заданий; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - соблюдение правил охраны труда при выполнении работ. | 5 | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практических заданий |
|  | Профессиональные компетенции: -устранение неисправностей в системе запуска двигателя (пониженное напряжение АКБ, неисправность в цепи питания втягивающего реле) | 5 |  |
|  | Подключение и работа с системой диагностики (подсоединение сканера, настройка программного обеспечения, выявление неисправностей датчиков, электорооборудования, форсунок и т.п.) -устранение неисправностей системы освещения и сигнализации | 10 |  |
| М-С | «Устранение неисправностей, комплектование, регулировки и агрегатироваие пресс-подборщика ППР-1200 «Pelikan»; Общие компетенции: - правильный выбор и применение способов решения поставленных задач; - грамотность составления плана последовательности выполнения заданий; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - соблюдение правил охраны труда при выполнении работ. | 5 | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практических заданий |
|  | Профессиональные компетенции: -правильная регулировка высоты расположения зубьев подборщика; - проверка и регулировка предохранительных муфт; - проверка и регулировка плотности прессования; - устранение неисправностей обматывающего аппарата и ножа; - правильное обслуживание и регулировка обматывающего аппарата; - агрегатирование пресс-подборщика с трактором; - открытие клапана, имитация выгрузки рулона. | 15 |  |
| М-D | «Комплектование пахотного агрегата»; Общие компетенции: - правильный выбор и применение способов решения поставленных задач; - грамотность составления плана последовательности выполнения заданий; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - соблюдение правил охраны труда при выполнении работ. | 5 | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практических заданий |
|  | Профессиональные компетенции: - комплектование плуга; - агрегатирование плуга с трактором; - регулировка плуга на заданную глубину вспашки; | 15 |  |
|  | «Применение космических навигационных систем и аналитической электроники в С/Х производстве»; Общие компетенции: - выбор и применение способов решения поставленных задач; - грамотность составления плана последовательности выполнения заданий; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - соблюдение правил охраны труда при выполнении работ. | 5 |  |
|  | Профессиональные компетенции: |  |  |
| М-Е | Создание электронных карт полей на основе файла программы Google Earth (Google Планета Земля): - работа на персональном компьютере (далее – ПК) с программой «Google Планета Земля»; - определение контура планируемого к обработке участка поля; - сохранение контура планируемого к обработке участка поля в формате « .kml»; - подключение навигационного комплекса (далее - НК) к ПК; - переписка файла контура участка поля в НК и открытие его в соответствующем диалоге; - запуск режим «Демонстрация» при замыкании контура участка поля; - подготовка карт-заданий. -уточнение параметров созданных участков поля на основе практического применения приборов системы глобального позиционирования GPS (GlobalPositioningSystem); - обработка (опрыскивание) заданного шаблона участка поля на основе системы параллельного вождения с применением тренажера-симулятора. | 15 | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практических заданий |
| ИТОГО: | 100 |  |