Техническое описание:

- Введение

- Квалификации и объем работ

- Конкурсное задание

- Критерии оценки

- Общение и оповещение

- Требования к безопасности

- Оборудование

- Приложения

- Введение

  - Название и описание компетенции.

    - Название компетенции – «Управление на железнодорожном транспорте».

    - Описание

Профессия машиниста локомотива является одной из наиболее престижных и ответственных работ на железнодорожном транспорте, которая требует наличия определенных умений и навыков, позволяющих в первую очередь обеспечить быструю, а главное, безопасную доставку пассажиров и грузов в определенных направлениях. Профессия машиниста требует пунктуальности, ответственности, предельной концентрации, внимательности и стрессоустойчивости на максимальном уровне. Поездки на длительные дистанции требуют выносливости, а также хорошей реакции, отличного зрения и слуха. Физическая форма и темперамент играют одну из ключевых ролей при выборе данной профессии.

Машинист  должен обладать значительным багажом знаний для безопасного выполнения работ. Кроме устройства и принципа работы самого локомотива, машинист обязан идеально владеть целым рядом нормативных документов, среди которых основными, безусловно, являются:

- Устав железных дорог.

- Правила технической эксплуатации.

- Инструкция по сигнализации.

- Инструкция по маневровой работе и т.д.

Перед отправкой поезда машинист обязан лично убедиться в исправности локомотива, правильности крепления груза, провести полное или сокращенное опробование тормозов и ознакомиться с маршрутом следования.

Отличительной чертой профессии машиниста является постоянный мониторинг ситуации в пути следования, показания приборов локомотива и слежение за корректной работой всех узлов и механизмов локомотива.

Умение работать в команде является еще одним важным элементом в этой профессии. Машинист должен четко и беспрекословно выполнять команды дежурного или диспетчера, а также взаимодействовать с помощником или составителем при выполнении, например, маневровой работы.

Конкурсант обязан:

- Знать технику безопасности труда для себя и окружающих;

- Знать законодательство;

- Уметь оказывать первую медицинскую помощь;

- Иметь практический опыт выполнения работ на железнодорожном транспорте;

- Продемонстрировать безопасное и правильное использование всего оборудования и программ, а также организации рабочего места, применяемого в данном направлении.

Должен знать основы электротехники, материаловедения, правила эксплуатации железных дорог, устройство и правила эксплуатации локомотива, правила техники безопасности.

Должен уметь проводить слесарные работы, обнаруживать и устранять неисправности локомотива, пользоваться радиосвязью.

Конкурс проводится для определения профессионального мастерства обучающихся по  профессии «Машинист локомотива», квалификация «помощник машиниста электровоза», «слесарь по ремонту подвижного состава».

  - Область применения

    - Все эксперты и конкурсанты должны знать техническое описание.

  - Сопроводительная документация

    - Поскольку техническое описание содержит информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- WSR – регламент проведения чемпионата;

- WSR – онлайн-ресурсами, указанными в данном документе;

- Положениями техники безопасности и охраны труда, принятыми в Российской Федерации и Красноярском крае.

- Квалификация и объем работ

Конкурс является демонстрацией и оценкой профессионализма, описываемого навыка. Конкурсные испытания состоят из 3 модулей:  проверки теоретических знаний и выполнения  практических заданий.

  - Требования к квалификации

В ходе выполнения конкурсных заданий, перечисленных ниже, будут подвергаться оценке следующие навыки:

Модуль 1:  Проверка теоретических знаний по ПТЭ.

Теоретические знания необходимы и подлежат отдельному тестированию с использованием ИКТ.

Знание и понимание:

1.1. Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации, которая   устанавливает единую систему видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указаний, относящихся к движению поездов и маневровой работе, а также типы сигнальных приборов, при помощи которых эти сигналы подаются на железнодорожном транспорте общего и необщего пользования   с шириной колеи 1520 мм со скоростью движения до 200км/ч включительно.

1.2. Правил технической ПТЭ: устанавливают основные положения по технической эксплуатации железных дорог и порядок действий работников железнодорожного транспорта при их эксплуатации, основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений, устройств и подвижного состава и требования, предъявляемые к ним, систему организации движения поездов и принципы сигнализации.

1.3.Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ в соответствии с основными положениями, установленными Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ и Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ:  приём, отправление и пропуск поездов при различных устройствах сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) на станциях и средствах сигнализации и связи при движении поездов, как в нормальных условиях, так и в случаях их неисправности; приёма и отправления поездов в условиях производства ремонтно-строительных работ на железнодорожных путях и сооружениях; производства маневров на станциях; выдачи предупреждений на поезда; другие правила, регламентирующие безопасность движения поездов и маневровой работы.

Модуль 2: Практическое задание на тренажере «Торвест – Видео» ВЛ-85  выполняют машинисты локомотива, имеющие квалификацию помощник машиниста электровоза, слесарь по ремонту подвижного состава.

Знание и понимание:

      - Назначение электровоза, устройство основных узлов и механизмов, их назначение и взаимодействие;

- Основные виды и причины неисправностей электровоза, меры и способы их предупреждения и устранения;

- Правила подготовки электровоза к поездке, правила и способы приёмки, обслуживания, осмотра и сдачи локомотива; передовые методы ремонта и эксплуатации локомотива и мероприятия по экономии электрической энергии, топлива;

- Основные материалы, инструменты и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электровоза;

- Правила технической эксплуатации, инструкции по сигнализации и движению поездов, должностную инструкцию и правила безопасности работ при эксплуатации и ремонте локомотивов, приказы МПС по безопасности движения поездов;

- Правила формирования поездов, подсчета веса поезда, числа осей     и тормозного нажатия;

- Правила пожарной безопасности и внутреннего распорядка;

- Правила гигиены труда и производственной санитарии.

Участник должен уметь:

- Определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;

- Выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива;

- Управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями;

- Определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов;

- Провести заданный поезд (вес поезда, участок следования, серия  локомотива, длина поезда) по участку обслуживания с соблюдением  правил  ПТЭ по  безопасности движения поездов.

Модуль 3: Практическое задание на стенде для изучения приборов управления автотормозами железнодорожного подвижного состава.

Знание и понимание:

- Устройство, назначение и взаимодействие основных узлов локомотива;

- Виды соединений и деталей узлов;

- Технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;

- Основные материалы, инструменты и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электровоза;

- Правила технической эксплуатации, должностную инструкцию и правила безопасности работ при эксплуатации и ремонте локомотивов, приказы МПС по безопасности движения поездов.

Участник должен уметь:

- Осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы;

- Проверять действие пневматического оборудования;

- Осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов;

- Определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов;

3.  Конкурсные  задания

## 3.1 Формат и структура Конкурсного задания

1. Конкурсное задание представляет собой серию из 3 независимых модулей, которые могут проводиться в разной последовательности независимо друг от друга.

По результатам трёх   этапов (модулей)  выявляются призёры.

2.  Задание должно соответствовать следующим требованиям:

-   модульность;

- сопровождаться бланком судейства, отражающим общие критерии оценки и количество набранных баллов;

-   наличием  необходимого оборудования;

-   наличием инструкций и сопроводительного материала.

3. В конкурсе участвует 1 команда из  2 представителей  от каждой образовательной организации. Во время конкурса оценивается  индивидуальное мастерство каждого участника.  Возраст участников до 22 лет.

4. Задание готовит коллектив экспертов. Задание должно быть выполнено с учетом знаний конкурсантов. Задания должны предусматривать использование образования,  полученного в образовательной организации. Каждое задание включает:

-  техническое описание;

-  инструкцию;

-  отчетные бланки.

Все задания должны производиться на оборудованном рабочем месте для специалиста по железнодорожному транспорту.

- ПЕРВЫЙ ЭТАП.

Модуль 1- Проверка теоретических знаний по ПТЭ.

а)  выполнение тестового задания с использованием ИКТ

б)  количество вопросов - 90;

в)  время на задание - 60 минут.

Критерии оценки: максимальное количество баллов- 36

За каждый правильный ответ -0,4 балла.

После выполнения задания эксперт распечатывает протокол, в котором указывается количество правильных ответов. Количество правильных ответов умножается на 0,4 балла. Количество полученных баллов фиксируют эксперты.

2. ВТОРОЙ ЭТАП:

Модуль 2-  Выполнение практического задание на тренажере ВЛ-85

Задание: На тренажере «Торвест –Видео» провести грузовой груженый поезд весом 5600 тонн, в составе 70 вагонов, 280 осей с электровозом ВЛ-85 по участку «Заозерная – Канск» протяженностью 82 км и общим временем хода 1ч.30 мин.

Конкурсант должен провести заданный поезд (вес поезда, участок следования, серия  локомотива, длина поезда) по участку обслуживания  с соблюдением  правил  ПТЭ по  безопасности движения поездов. При ведении поезда за допущенные нарушения будут выставляться штрафные баллы. Задача конкурсанта – провести поезд с наименьшим количеством штрафных баллов и уложиться в отведенное время выполнения задания.

Приборы безопасности: КЛУБ-У, САУТ-ЦМ

Последовательность выполняемых действий:

Начальные условия.

- Все тумблеры на пульте машиниста находятся в выключенном состоянии.

- Тормозная сеть поезда находится в заряженном состоянии.

- Получение бланка Предупреждения формы ДУ-61 с указанием в нем мест ограничения скорости.

- Получение выписки из приказа о местах проверки действия тормозов в пути следования.

Подготовительные работы перед отправлением:

- Включить сигнализацию, поднять токоприемник, включить главный выключатель и запустить вспомогательные машины.

- Включить блок управления ВИП и переключить БАУ в положение «Авторегулирование».

- Включить в работу АЛСН поворотом ключа ЭПК, после чего переключить тумблер АЛСН в положение САУТ.

- Проверить работоспособность схемы тяги.

- Произвести сокращенное опробование тормозов.

- В системе КЛУБ ввести номер пути на котором стоит поезд и ввести направление (движение по правильному пути).

- Включить тумблер подачи песка «Песок автоматически».

- Включить буферные фонари и прожектор.

- После открытия выходного светофора произвести трогание поезда с места и провести поезд по заданному участку согласно «Правил технической эксплуатации железных дорог РФ» и «Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава».

- Остановить поезд на станции Иланка у выходного светофора с запрещающим сигналом и привести тренажер в исходное положение:

  - отключить системы безопасности (КЛУБ, САУТ);

  - отключить вспомогательные машины и главный выключатель;

  - опустить токоприемники;

  - все тумблеры привести в выключенное положение.

Во время поездки

- Выполнить пробу пневматических тормозов   в установленном месте 4273 км между сигнальными знаками «Начало торможения» и «Конец торможения» (Проба тормозов производится со скоростью  60 км/ч, с разрядкой ТМ глубиной 0,6-0,7 атм., со снижением скорости на 10 км/ч).

- Выполнять предписания сигнальных знаков «Свисток».

- Выполнять снижение скорости до установленной (между сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места».

- Выбирать скорость следования в соответствии с показаниями сигналов светофоров и АЛСН.

- Сигнализировать свистком проследование головы и хвоста встречного поезда и при приближении к переездам.

- Сигнализировать свистком о приближении поезда при подъезде к местам выполнения работ на пути и при нахождении людей в опасной близости от пути.

Критерии оценки:

Максимальное время выполнения задания –2 часа

Выполнение поездки-1ч.30 мин.

Подготовка к отправлению поезда – 15 мин.

Подведение итогов -15 мин.

Максимальное количество баллов: 48

После выполнения практического  задания эксперт  распечатывает  протокол выполненной поездки. Максимальное количество баллов при прохождении заданного  участка без нарушений оценивается в 48 баллов.  Итоговый результат определяется как Max балл(48) – Штрафные баллы = Итоговый результат.

3 . ТРЕТИЙ ЭТАП:

Модуль 3. Выполнение практического  задания на стенде для изучения приборов управления автотормозами железнодорожного подвижного состава.

Задание: проверка действия тормозного оборудования, согласно требованиям Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава. Утверждёны: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества         Протокол от 6-7 мая 2014г. №60 с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

Последовательность выполняемых действий:

- Проверка плотности  питательной сети  электровоза производится замером темпа снижения давления в питательной магистрали.

Снижение давления, наблюдаемое по манометру, должно быть с 8,0 кгс/см на величину не более чем 0,2 кгс/см2 в течение 2,5 мин.

- Проверка плотности тормозной сети электровоза производится замером темпа снижения давления в тормозной магистрали.

Снижение давления, наблюдаемое по манометру, должно быть
в тормозной магистрали с номинального зарядного давления на величину не более чем 0,2кгс/см2 в течение 1 мин.

- Проверка  плотности уравнительного резервуара крана машиниста.  Заряжается тормозная сеть локомотива   до нормального зарядного давления (в соответствии с категорией поездов). Ручка крана переводится в 4 положение. Плотность считается достаточной, если падение давления в уравнительном резервуаре по манометру УР не превышает 0,1 кгс/см2 в течение 3 мин. Завышение давления в уравнительном резервуаре при этом не допускается.

- Проверка отсутствия недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах, которое  должно быть не более 0,2кг/см2  за 1 минуту. Проверку производить после наполнения тормозных цилиндров до максимального давления и последующего перекрытия подачи сжатого воздуха к ним.

- Проверка темпа ликвидации сверхзарядного  давления краном машиниста

Для этого после отпуска тормоза   ручку крана  перевести в 1 положение, выдержать её при этом положении до давления в уравнительном резервуаре 6,4 кгс/см2 с последующим переводом в поездное положение. Снижение давления в уравнительном резервуаре (УР) с 5,8 до 5,6 кгс/ см2 должно происходить за  80-120с., в поездах повышенной длины – за 100 -120 сек.

- Проверка темпа экстренной разрядки через кран машиниста

Проверку производить после полной зарядки тормозной магистрали путём постановки ручки крана машиниста из 2 положения в 6. Время снижения давления в тормозной магистрали с 5,0 до 2,5 кгс/см2 должно быть не более 3с.

- Проверка  работы датчика контроля состояния  тормозной магистрали путем снижения давления в уравнительном резервуаре на 0,2 – 0,3 кг/см2 , в результате которого должен подаваться визуальный световой сигнал о срабатывании датчика, а при дополнительном снижении давления в уравнительном резервуаре до  0,6 – 0,7 кг/см2 сигнал датчика должен погаснуть. При проверке  воздухораспределителя при ступени торможения во время его срабатывания должен податься, а после наполнения тормозных цилиндров погаснуть визуальный световой сигнал датчика контроля состояния тормозной магистрали. При проверке темпа ликвидации краном машиниста сверхзарядного давления и снижении давления в уравнительном резервуаре не допускается подача визуального светового сигнала о срабатывании датчика.

- Проверка  работы воздухораспределителя   при ступени торможения. Проверка выполняется на равнинном режиме снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,5–0,6 кг/см2, а при  воздухораспределителе, действующем через кран вспомогательного тормоза - на 0,7–0,8 кг/см2.При этом  воздухораспределитель должен создать давление в тормозных цилиндрах не менее 1,0 кг/см2  и не давать самопроизвольного отпуска тормоза в течении 5 минут. После торможения убедиться, что штоки поршней вышли из тормозных цилиндров, а тормозные колодки прижаты к колесам. После перевода  ручки крана в поездное положение тормоз должен отпустить и колодки должны отойти от колес.

- Регулировка зарядного давления в тормозной магистрали перед прицепкой к грузовому поезду из порожних вагонов

Произвести  разрядку уравнительного резервуара на 1,0кг/см2 , после чего перевести ручку крана машиниста из IV положение  во II  положение  и поворотом регулировочной гайки против часовой стрелки увеличить давление до нормы 4,8 -5,0 кг/см2.

- Переключение режимов работы воздухораспределителя №483 при одиночном следования грузового локомотива по участку со спуском более 18 тысячных

Произвести переключение рукоятки режимного переключателя торможения в     положение «гружёный», а рукоятки режимного переключателя отпуска в положение «горный».

- Проверка проходимости воздуха через блокировочное устройство. Проверка производится при наличии воздуха в главных резервуарах не менее 
8 кг/см2  и выключенных компрессорах в диапазоне снижения давления в главных резервуарах объемом 1000л с 6,0  до 5,0 кг/см2 . Проходимость считается достаточной, если при нахождении ручки крана машиниста в 1 положении и в открытом концевом кране со стороны проверяемого прибора снижение давления происходит за время в пределах 9 - 12 секунд.

- Проверка проходимости воздуха через кран машиниста при нахождении  ручки крана в поездном положении и открытом концевом кране тормозной магистрали со стороны рабочей кабины путем замера темпа снижения давления в главных резервуарах объемом 1000л с 6,0 до 5,0 кг/см2 с начального давления 8,0кг/см2 при выключенных компрессорах, которое должно быть в пределах 16 – 20 сек.

- Проверка работы вспомогательного тормоза на максимальное давление в тормозных цилиндрах при нахождении ручки крана в крайнем тормозном положении. Это давление должно составлять 
3,8-4,0 кгс/см, время наполнения до предельного давления должно составлять не более 6с

- Отцепка электровоза от состава грузового поезда.

Отцепка выполняется по команде дежурного по станции после закрепления состава поезда от ухода. Перед отцепкой привести в действие автотормоза поезда разрядкой уравнительного резервуара не менее 1,5 кг/см2 и перевести ручку крана машиниста № 394 в IV положение, перекрыть концевые краны  у электровоза,  затем у вагона и подвесить их на подвески.

- Прицепка электровоза к грузовому составу с незаряженной тормозной сетью. Проверка выполняется после сцепления электровоза с составом до объединения соединительных рукавов сделать разрядку  уравнительного резервуара на  1,5 - 1,7 кг/см2  и перевести ручку крана машиниста № 395 в IV положение, объединить соединительные рукава тормозной магистрали между электровозом и первым вагоном, открыть концевые краны, перевести ручку крана машиниста       № 395 в I положение и выдержать ее в этом положении до давления в уравнительном резервуаре на  1,0 - 1,2 кг/см2  выше зарядного, а затем перевести ее во II положение и продолжить зарядку.

- Проверка плотности тормозной магистрали грузового поезда

при II и IV положениях ручки крана машиниста № 394. Проверку проводят после отключения компрессоров по достижении в главных резервуарах локомотива предельного давления и последующего снижения этого давления на 0,4 – 0,5 кг/см2  с замером времени дальнейшего снижения давления на 0,5 кг/см2

Критерии оценки:

Максимальное время выполнения — 30 минут.

Максимальное количество баллов- 16 баллов.

За каждое правильное выполненное задание -1 балл.

4. Процедура оценки

Оценка профессиональных компетенций по модулям  складывается из оценок, составляющих его элементов: качество работы, соблюдение техники и технологических требований, выполнения трудовых приемов и операций, соблюдение правил безопасности труда. Общая сумма баллов выводится по итогам выполнения заданий, определяемых экспертами. Эксперты оценивают конкурсантов по одинаковым параметрам. Каждый модуль оценивается экспертами, исходя из максимального количества баллов по данному модулю. Перед началом каждого этапа (модуля) эксперты получают протоколы на каждого  конкурсанта, заносят баллы и передают Главному  эксперту для заполнения общей оценочной карты участников. Оценочные  карты конкурсантов подписываются экспертами. Без подписи карта является недействительной. Итоги подводятся для каждого участника.

Итоговое количество баллов и подведение итогов  (общее для всех)

Итоговое количество баллов определяется по следующей формуле:

Итог = Тм1 + Пм2+ Пм3

Где:

Тм1 –   количество набранных баллов на первом этапе;

Пм2 – количество набранных баллов на втором этапе;

Пм3 – количество набранных баллов на третьем этапе.

Максимальное количество баллов по модулям 1, 2, 3:  100 баллов.

В конце каждого дня баллы передаются в CIS (Автоматизированная система управления соревнованиями).

5.Общение и оповещение.

3.1.Информация для конкурсантов доступна по адресу

(http:// www.worldskills.ru/lk)

Информация включает:

- Правила конкурса;

- Техническое описание;

- Примерные конкурсные задания;

- Дополнительную информацию.

6. Требования к безопасности

См. документацию по технике безопасности и охране труда конкурса.

7.Материалы и оборудование

7.1.Список оборудования

Элементы инфраструктуры, оборудование и материалы предоставляются Оргкомитетом конкурса. Список инфраструктуры доступен на официальном сайте

Список инфраструктуры включает все, что необходимо для выполнения конкурсных заданий. Организатор конкурса определяет точное количество необходимого оборудования и его особенностей.

Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него конкурсанты, а также запрещенные элементы.

7.2.Оборудование для конкурсантов

- Тренажер электровоза ВЛ - 85.

- Стенд для изучения приборов управления автотормозами железнодорожного     подвижного состава.

- Компьютер  для выполнения тестового задания.

8. Представление компетенции посетителям и журналистам

8.1.Максимальное вовлечение посетителей и журналистов

Ниже приводится список возможных способов максимизации вовлечения посетителей и журналистов в процесс.

- Презентации по профессии;

- Описания конкурсных заданий;

- Информация об участниках;

- Освещение хода конкурса в СМИ.