РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

WORLDSKILLS RUSSIA-2015

Ачинский  техникум  
нефти и газа

(39151) 6-32-12 ,e-mail: info@achtng.ru

Компетенция:

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

(презентационная)

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Конкурс по компетенции выполняется в формате реального времени в течение 2 дней. Общая протяженность проекта – 2,5 часа на 1 конкурсанта. Жеребьевку проводит Председатель Жюри (Главный эксперт) до начала конкурса.

Все участники конкурса за один день выполняют 1 модуль.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

WORLDSKILLS RUSSIA-2015

Ачинский  техникум  
нефти и газа

(39151) 6-32-12 , e-mail: info@achtng.ru

| Модуль 1 |  | Компетенция Лабораторный химический анализ |
| --- | --- | --- |
| Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования к проведению анализа. Приготовление раствора точной концентрации |
| 1 | Описание | Участникам необходимо провести стандартизацию и определить коэффициент поправки раствора серноватистокислого натрия с концентрацией 0,1 моль/дм3 по установочному веществу – двухромовокислому калию. Для выполнения работы необходимо предоставить технологическую карту за 1 день до начала соревнований. Карта выполняется на основании ГОСТ 25794.1-25794.3 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов. |
| 2 | Основные реактивы | Список реактивов для данного модуля будет представлен за полтора месяца до начала конкурса. Разрешено использование реактивов только из представленного списка. |
| 3 | Специальное оборудование и средства индивидуальной защиты | Специальное оборудование предоставляется. Использовать средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка или шапочка, перчатки резиновые, очки защитные, закрытая обувь на низком каблуке. Средства индивидуальной защиты необходимо привезти с собой. |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

WORLDSKILLS RUSSIA-2015

Ачинский  техникум  
нефти и газа

(39151) 6-32-12 , e-mail: info@achtng.ru

| Модуль 2 |  | Компетенция Лабораторный химический анализ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение количественного анализа природных и промышленных материалов с применением химических методов анализа |
| 1 | Описание | Участникам необходимо выполнить анализ определения йодного числа в нефтепродукте. Для выполнения работы необходимо предоставить технологическую карту за 1 день до начала соревнований. Карта выполняется на основании ГОСТ 2070-82 Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов |
| 2 | Основные реактивы | Список реактивов для данного модуля будет представлен за полтора месяца до начала конкурса. Разрешено использование реактивов только из представленного списка. |
| 3 | Специальное оборудование | Специальное оборудование предоставляется. Использовать средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка или шапочка, перчатки резиновые, очки защитные, закрытая обувь на низком каблуке. Средства индивидуальной защиты необходимо привезти с собой. |