Конкурсное задание – «Окраска автомобиля»

Подготовлено:

Мисюрёв Александр

# Содержание

# Описание деталей и задания

В задании используются одна металлическая деталь от а/м ВАЗ 9103: переднее крыло, предварительно обработанное транспортировочным грунтом

| Описание деталей |
| --- |
| Деталь # 11 | Предварительно загрунтованное переднее левое/правое крыло |

| Описание и Коды базовой краски |
| --- |
| Цвет 1 | Подбор цвета | Код: |
| Цвет 2 | Крыло «Мокрый-по-мокрому» | Код: |
| Цвет 3 | Локальный ремонт | Код: измен. |

| Описание модуля |
| --- |
| Модуль A | Подбор цвета | 1.5 часа |
| Модуль B | Окраска крыла. «Мокрый-по-мокрому.» | 2,5 часа |
| Модуль C | Точечный ремонт на заранее окрашенном крыле | 3,5 часов |
|  | ИТОГО | 7,5 часов |

Пожалуйста, обратите внимание на эти символы.

Вы должны прекратить работу, Жюри произведёт оценку на этом этапе ремонта.

Вы должны отдать для оценки Вашу тест-пластину или деталь с номером участника на

обратной  стороне

| Модуль А: Подбор цвета | Время для выполнения 1.5 часа |
| --- | --- |
| Подбор цвета 1 ( Цвет 1) В предоставленной краске при смешивании был полностью исключён один компонент (пигмент). |  |
| Используя предоставленную краску и тонер, откалибровать цвет максимально близко к образцу Максимальное количество тест-напылов при колеровке: 3 шт. По истечении конкурсного времени необходимо предоставить последний тест. Необходимо указать номер участника на обратной стороне. |  |

# Инструкции для участников

| Mодуль В : Окраска перед. крыла. «Мокрый-по-мокрому.» Код цвета: ___________ | Время для выполнения 2 .5 часа |
| --- | --- |
| Используйте новое (в транспортировочном грунте) переднее крыло (Деталь # 11) Удалите транспортировочный грунт Нанесите все нужные покрытия. |  |
| Покрасьте эту деталь, используя метод «мокрый-по-мокрому» Цвет 2 Крыло должно окрашиваться в вертикальном положении. Деталь должна быть покрыта лаком. |  |

| Модуль С: Локальный ремонт на переднем крыле. | Время для выполнения 3.5 часа |
| --- | --- |
| Используйте переднее заранее окрашенное крыло. (Деталь # 11) |  |
| Имитация повреждения (пятно грунта) на этой детали должно быть отремонтировано с помощью техники «точечного ремонта» Цвет 3 Участник должен нанести лак таким образом, чтобы она не выходило за рамки утвержденного шаблона (45 см). |  |
| После нанесения ЛКМ и сушки отполируйте зону ремонта (окраски). |  |