Технический директор WorldSkills Russia

Тымчиков Алексей                                                                                     ________________________________

Национальный эксперт WorldSkills Russia

Мисюрёв Александр                                                                               _________________________________

WorldSkills Russia, по решению Технического комитета и в соответствии с Конституцией, Регламентом и Правилами соревнований, приняла следующие минимальные требования для этой специальности на конкурс WorldSkillsRussia.

Техническое описание состоит из следующих действий:

- ВВЕДЕНИЕ	2

- ЗАДАНИЯ И ОБЪЕМ РАБОТЫ	2

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	6

1.  Введение

1.1	Название и описание специальности

- Название специальности «Окраска автомобиля»

- Описание навыков

Нанесение Маляром различных типов покрытия, таких как: антикоррозионный грунт,

грунт-наполнитель,  базовое покрытие и лак на внутренние и внешние части кузова.

Выполнение ремонта деталей с небольшими повреждениями лакокрасочного покрытия и металла с применением следующих действий:

- Нанесение полиэфирной шпатлевки и её выравнивание.

- Нанесение антикоррозионного грунта, грунта-наполнителя и шовного герметика.

- Сухое шлифование деталей на всех этапах ремонта (мокрое шлифование не допускается) , нанесение грунтов/ «подложек»

- Нанесение  базового покрытия (базы) на водной основе и 2К акрилового лака

- Полировка

- Нанесение декоративных изображений, таких как полоски или цветной рисунок.

- Перенос и расположение рисунка.

- Ремонт небольшого повреждения ЛКП (локальный ремонт)

- Окраска методом «плавного перехода» на базовом слое и на 2К солидных цветах (акрил)

Навык «Окраска автомобиля» включает в себя подготовку, окраску и полировку деталей автомобиля, а так же определение и оценка цвета,, процесс колеровки и изготовление тест-напыления.

1.2	Сфера ответственности

- Каждый эксперт и участник  должны быть ознакомлены с этим «Техническим Описанием»

1.3	Сопутствующие документы

1.3.1     Поскольку данное «Техническое Описание» несет только информацию по данной специальности оно должно сочетаться со следующими   документами:

- WSI – Правила соревнований

- Правила Техники безопасности и Охраны здоровья

2.  Задание и объём работы

Конкурсное задание - это демонстрация технических навыков и соответствующих специальности знаний.

Конкурсное задание  содержит только практическое задачи. Теоретические знания необходимы участникам, но они не оцениваются отдельно.

2.1  Описание задания

Соблюдение Техники безопасности и Охраны здоровья

У всех участников конкурса должно быть знание и понимание следующего:

- Правил охраны труда,  рекомендаций и законодательств, связанных с Кузовным производством и

окраской автомобилей.

- Использования всех необходимых средств индивидуальной защиты, связанных с окраской  автомобилей. Каждый участник обязательно должен иметь свои персональные средства защиты : распиратор, защитные очки, комбенизон, спец.обувь

- Соблюдение всеми участниками соревнования рекомендаций  поставщиков ЛКМ, расходных материалов и оборудования.

Подготовка

Участники должны уметь:

- Корректно использовать чистящие средства для удаления загрязнений.

- Подготовленные к окраске детали должны быть обработаны соответствующим абразивом.

(в соответствии с техническим описанием поставщика ЛКМ)

- Произвести финальную очистку перед нанесением ЛКМ

- Очистить поверхность от других  загрязнений, таких как: остатки клея, этикетки, герметик.

- Удалить пыль с окрашиваемой поверхности.

- Произвести процедуру маскирования надлежащим образом.

Нанесение активаторов  адгезии и грунтов

Участник должен уметь:

- Наносить соответствующие ремонту грунты и активаторы адгезии

- «Травящий» грунт

- Шпатлевку

- Грунт-наполнитель

- Грунт для пластика

- Эпоксидный грунт

- Наносить герметик для швов.

- Следовать рекомендациям по ремонту автопроизводителя и тех.документации производителя ЛКМ.

Нанесение Базового покрытия и подложек (на водной основе).

Участник должен уметь:

- Определить цвет с помощью печатных и электронных источников.

- Использовать соответствующее оборудование для правильного определения цветового оттенка, смешивания и нанесения.  («сóлидные цвета, металлик, перламутр, 3х слойный перламутр и и цвета со спец эффектом)

- Смешивать и наносить базовое покрытие и  подложку на металлическую, пластиковую или стекло-

пластиковую деталь.

- Следовать рекомендациям ремонта автопроизводителя и тех.документации производителя ЛКМ (T.D.S.)

Нанесение Лака

Участник должен уметь:

- Определить, смешать и нанести лак соответствующий типу ремонта и типу поверхности

- Нанести лак таким образом, чтобы внешний вид нанесённого лака соответствовал заводскому покрытию.

- Следовать рекомендациям ремонта автопроизводителя и тех.документации производителя ЛКМ (T.D.S.)

Колеровка Цвета- Полная оценка цвета

Знание и понимание полной оценки цвета:

- Оценить соответствие/несоответствие образца цвета с деталью и откорректировать его при необходимости.

- Следовать рекомендациям ремонта автопроизводителя, тех.документации производителя ЛКМ использовать средства персональной защиты.(T.D.S.)

.

Участник должен уметь:

- Определить причину несоответствия цвета при сравнении образца с ремонтной деталью.

- Определить действия необходимые для корректировки (колеровки) цвета (Насыщенность, темнее/светлее, «чистый»/ «грязный», фронт/бок ).

Колеровка Цвета. Выбор правильного тонера для колеровки цвета (тонера в формуле)

Знание и понимание принципов колеровки цвета при выборе правильного тонера.

- Продемонстрировать правильный выбор тонера для колеровки цвета.

•    Следовать рекомендациям ремонта автопроизводителя, техдокументации производителя ЛКМ

использовать средства персональной защиты.(T.D.S.)

Участник должен уметь:

- Продемонстрировать умение выбрать правильный тонер для  исправления  с его помощью проблемы несоответствия цвета.

- Продемонстрировать умение выбрать правильный тонер для  исправления цвета (Насыщенность, темнее/светлее, «чистый»/ «грязный», лицо/бок ).

Колеровка Цвета – Изготовление тест-пластины (включая нанесение  лака)                                                                                                     Знание и понимание процесса тест-напыления.

- Продемонстрировать использование правильного оборудования и техники изготовления тест-

пластины.

- Следовать рекомендациям ремонта автопроизводителя, тех.документации производителя ЛКМ

использовать средства персональной защиты.(T.D.S.)

Участник должен уметь:

- Нанести ЛКМ используя правильную технику и параметры (выбор краскопульта, «факел» , расстояние до тест-пластины, скорость нанесения и прочие настройки)

- Правильно сделать тест-пластину, чтобы она соответствовала цвету окрашенной детали.

Правильная техника шлифования бруском и финишное шлифование перед нанесением базового покрытия.          Знание и понимание техники шлифования :

- Подготовка загрунтованой зоны для нанесения базового покрытия.

- Следовать рекомендациям ремонта автопроизводителя, тех.документации производителя ЛКМ

использовать средства персональной защиты.(T.D.S.)

.

Участник должен уметь:

- Используя сухое  шлифование подготовить поверхность с нанесённой  2К шпатлевкой.

- Используя сухое  шлифование подготовить поверхность с нанесённым 2К наполнителем.

- С помощью шлифовального блока получить ровную поверхность зоны ремонта.

Определение цветового кода

Знание и понимание

•	Использую электронные и печатные ресурсы определить код цвета автомобиля.

- Наличие и расположение информационной таблички на автомобиле

- Определить тип краски и тип и код цвета на машине по информационной табличкке..

- Определить нужные образцы в картотеке для определения цвета.

- Определить код краски используя образцы поставщика ЛКМ

Выбор правильного варианта образца из картотеки цветов

Знание и понимание процесса выбора  правильного образца цвета.

- Определение подходящих  вариантов цвета из картотеки и с помощью лампы колориста выбрать  наилучший вариант для колеровки.

Участник должен уметь:

- Определить нужные образцы в картотеке.

- Сравнить выбранные вобразцы с оригиналом (автомобилем) используя лампу колориста.

- Определить образец цвета наиболее подходящий для окраски или колеровки.

Техника маскирования при нанесении изображения на деталь                                                                           Знание и понимание техники маскирования:

- Маскировка места нанесения рисунка для предотвращения «перепыла» между разными цветами используя различные маскировочные материалы (скотч- ленты и маск. бумагу).

Участник должен уметь:

- Маскировать и защитить от попадания ЛКМ на детали, которые не окрашиваются.

- Маскировать и защитить от попадания ЛКМ в проёмы.

- Маскировать  деталь для нанесения декоративного рисунка.

Макет рисунка и его замеры                                                      Знание и понимание:

Измерение для последующего переноса конкурсного рисунка.

- Измерить элементы рисунка, используя измерительные инструменты, чтобы правильно расположить элементы разных цветов относительно друг друга  внутри рисунка.

Участник должен уметь:

- Произвести замеры с помощью линейки (рулетки, линейки, транспортира).

- Нарисовать арки или окружности используя в подготовке такие инструменты как штангенциркуль .

- Маскировать деталь для нанесения рисунка  и нанести краску нужного цвета в нужном месте.

- Измерить деталь для правильного расположения рисунка и нанести рисунок в выбранное место.

Устранение дефектов  с окрашенной поверхности.                                                                            Знание и понимание процесса устранения дефектов:

- Устранение пыли , текстуры («шагрени») и подтёков лака используя механический инструмент или вручную.

Участник должен уметь :

- Следуя рекомендациям производителя ЛКМ, применить мокрую или сухую шлифовку для устранения

дефектов с поверхности лака.

- Применив сухое шлифование  устранить текстуру («шагрень») с окрашенной поверхности

- Отполировать с помощью различных полиролей  поверхность до восстановления блеска.

2.2	Теоретические знания.

- Теоретические знания процессов окраски необходимы, но не учитываются при оценке участников.

- Знания различных правил  и норм не рассматриваются при оценки участников.

2.3	Практическое задание.

Участник должен быть в состоянии самостоятельно производить следующие виды деятельности;;

- Подготовка, очистка и обезжиривание поверхностей включая поверхности из пластика и стеклопластика.

- Восстановить форму детали до оригинальной формы с применением шпатлевок, наполнителей и шлифования.

- Правильно смешивать и наносить грунты и наполнители.

- Шлифовать и маскировать.

- Смешивать базовую краску с использованием корректной формулы (рецепта) и произвести тест-напыление.

- Шлифовать и полировать дефекты ЛКП.

- С помощью напыления наносить на деталь декоративные элементы и рисунки, такие как полосы, ленты, тени и т.д

- Корректно наносить базовое покрытие (базу) на водной основе.

- Корректно наносить 2K Сóлидные цвета

- Наносить Лак.

- Наносить 2х-слойные металлики/перламутры

- Наносить 3х-слойный перламутр

- Наносить специальные декоративные краски (эффект Хрома, тонированный лак).

- Подготовить к покраске металлическую деталь (голый металл, ранее окрашенная, заводской грунт).

- Подготовить к покраске деталь из пластика или стеклопластика.

Все перечисленные выше действия должны выполняться в соответствии с рекомендациями производителя автомобилей и технической документацией поставщика ЛКМ.