|  | Инфраструктурный лист |
| --- | --- |
| 10Welding | Сварочные технологии |

Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Сибирском федеральном округе-2016

Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики

1	Расходный материал на участников (1 пост 1смена):

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт + запас. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вольфрамовые электроды WL -15 d2,4 мм (10 шт. в упаковке) | 2 |
| 2 | Баллон с защитным газом Аг (TIG , аргон чистый) 40л. | 6+2 |
| 3 | Баллон с защитным газом СО 2 40л. | 6+2 |
| 4 | Электроды типа Э-50А марка УОНИ 13/55 с основным покрытием d 3,0 мм. | 12 +2 пачек |
| 5 | Проволока d 1,2 мм. Св-08Г2С (либо аналог) бухта 15 кг. | 6 |
| 6 | Присадочный пруток для TIGсварки алюминиевых сплавов (в соответствии с маркой поставляемого основного материала) (d 2,0 мм - 5кг.) | 1 |
| 7 | Присадочный пруток для TIGсваркинержавеющей стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала) ER 308 L d2,0 мм.- 6 кг. | 2 |
| 8 | Присадочная проволока для TIG сварки углеродистой стали (в соответствии с маркой поставляемого основного материала) d 1,6 мм | 2-3 |
| 9 | Комплект деталей согласно задания (Модуль № 1, Модуль № 2, Модуль № 3, Модуль № 4) | По заданию |

2	Оснащение рабочего места участника (1 пост):

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Сварочное оборудование ММА+MIG/MAG+TIGсварки (возможно совмещение ММА иTIG) Lorch Т300; Lorch P3500 | 1 |
| 1 | Редуктор с родогревом | 1 |
| 2 | Редуктор У 30/АР40 на A | 1 |
| 3 | Баллон с защитным газом Аг (TIG ,аргон чистый) 40л. | 1 |
| 4 | Баллон с защитным газом СО240л. | 1 |
| 5 | Соединительные шланги (рукава) газовой аппаратурыdвн. 6ммдляTIG+MIG/MAG | 6 п.м. |
| 6 | Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами | 1 |
| 7 | Индивидуальная промышленная автономная вытяжка | 1 |
| 8 | Табурет для участника | 1 |
| 9 | Местный источник освещения 0.5 кВт | 1 |
| 10 | Контейнер ТБО 0,25 м3 | 1компл. |
| 11 | Хоз. инструмент | 1 |

3	Оборудование площадки для проведения чемпионата

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный пост - рабочее место сварщика Д*Ш*В мин. | 6 |
| 2 | Набор для визуально-измерительного контроля | 1 |
| 3 | Станок для заточки вольфрамовых электродов | 1 |
| 4 | Защитный экран | 1 |
| 5 | Вытяжка | 1 компл. |
| 6 | Стол для заготовок | 1 |
| 7 | Стол для готовых модулей (изделий) | 1 |
| 8 | Емкость для пневматических испытаний | 1 |
| 9 | Компрессор | 1 |
| 10 | Часы электронные большие | 1 |
| 11 | Перчатки + краги для экспертов | 10+10 |
| 12 | Пресс для контроля сварных швов на изгиб | 1 |

4	Оборудование брифинг зоны (количество зависит от числа экспертов)

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стулья | хЭ |
| 2 | Столы письменные | хЭ |
| 3 | Флипчарт | 1 |
| 4 | Листы для флипчарта А1 | 10 |
| 5 | Набор маркеров для флипчарта (4 цвета) | 1 |
| 6 | Бумага писчая А4 (пачка 500 листов) | 1 |
| 7 | Планшеты для крепления бумаги А4 | хЭ |
| 8 | Карандаши графитовые НБ | хЭ |
| 9 | Шариковые ручки (цвет пасты синий) | хЭ |
| 10 | Кулер + одноразовые стаканы | 1 |
| 11 | Компьютер с выходом в интернет, | 1 |
| 12 | Принтер А4 | 1 |

5	Закрытая зона экспертов контроля

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шаблон УШС-3 | 1 |
| 2 | Набор радиусных шаблонов | 1 |
| 3 | Набор визуально-измерительного контроля (ВИК) | 1 |
| 4 | Местный источник освещения 100Вт | 1 |
| 5 | Столы металлические. - Д*Ш мин. 1*1,5м | 1 |
| 6 | Стулья | 1 |

6	Зона для переодевания участников

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скамейки | хУ |
| 2 | Стол | 1 |
| 3 | Кулер | 1 |

7	Комплект оборудования от участников

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УШС (универсальный шаблон сварщика) №1;2;3. | 1 |
| 2 | Металлическая щетка ручная (узкая) | 1 |
| 3 | Молоток-шлакаотделитель | 1 |
| 4 | Молоток слесарный | 1 |
| 5 | Зубило слесарное 200мм (стальное) | 1 |
| 6 | Кусачки для проволоки (на подобии ЗУБР ЭКСПЕРТ 2201-7-18) | 1 |
| 7 | Очки защитные прозрачные | 1 |
| 8 | Беруши | 10 |
| 9 | Линейка металлическая 500мм | 1 |
| 10 | Угольник | 1 |
| 11 | Чертилка | 1 |
| 12 | Карандаш графитовый НБ | 1 |
| 13 | Штангенциркуль | 1 |
| 14 | Маркер по металлу | 2 |
| 15 | Маска сварочная - хамелеон | 1 |
| 16 | Респиратор | 1 |
| 17 | Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны) | 1 |
| 18 | Обувь сварочная | 1 |
| 19 | Краги сварщика для ММА и MIG/МАG | 1 |
| 20 | Шабер | 1 |