Конкурсное задание на Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)

«Красноярский край»

«12-16» февраля 2018 года

Компетенция

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Менеджер компетенции  Жигульский А.А. ______________

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

## 1.ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Компетенция включает знания по следующим основным автомобильным узлам и агрегатам:

- Система управления двигателем (компрессионное зажигание / искровое зажигание)

- Электрические и электронные системы

- Ремонт двигателя

- Ремонт КПП

- Подвеска, рулевое управление ,тормозная система

1.2. Область применения.

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация.

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

## 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

## 3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Участник должен самостоятельно выполнить модули, выбранные из подраздела 2.3.2  Технического описания компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Каждый  номинально трехчасовой модуль может состоять из одной или нескольких частей, содержащихся в этом разделе;

Каждый модуль включает в себя:

  - Описание задания;

  - Инструкция для участника по прохождению задания;

  - Лист отчета участника (при необходимости);

  - Инструкции для руководителя конкурсного участка.

## 4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы управления двигателем | С1,С2,С3 | 3ч. |
| 2 | Системы рулевого управления , подвески и торможения | С1,С2,С3 | 3ч. |
| 3 | Электрические системы | С1,С2,С3 | 3ч. |
| 4 | Механика двигателя | С1,С2,С3 | 3ч. |
| 5 | Коробка передач | С1,С2,С3 | 3ч. |

Модуль 1.  «А» Система управления двигателем

Автомобиль: DAEWOO NEXIA

Конкурсанту необходимо:

1). Запустить двигатель.

2). Провести диагностику электронной системы управления двигателем автомобиля.

3). Определить неисправности и устранить.

4). Выполнить необходимые настройки и измерения.

Результаты записать в лист учёта.

Автомобиль:

Модуль 2. «В» Системы рулевого управления , подвески, торможения

Автомобиль: ВАЗ 21114

Конкурсанту необходимо:

1). Провести диагностику рулевого управления и подвески  автомобиля.

2). Определить и устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения.

3). Провести сборку, привести системы в рабочее состояние.

4). Провести сборку тормозной системы, привести систему в рабочее состояние. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта.

Автомобиль:

Модуль 3. «С» Электрические системы (общая схема).

Автомобиль: ВАЗ «ПРИОРА»

Конкурсанту необходимо:

1). Провести диагностику электрооборудования автомобиля.

2). Определить неисправности и устранить.

Результаты записать в лист учёта.

Автомобиль:

Модуль 5.  «D»  Коробка передач.

КПП:  MITSUBISHI DELICA

Конкурсанту необходимо:

1). Провести разборку МКПП, провести диагностику,  определить неисправности.

2). Провести необходимые измерения, устранить неисправности. 3). Провести сборку МКПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта.

МКПП:

Модуль 4.  «Е» Механика двигателя.

Двигатель: HONDA L15

Конкурсанту необходимо:

1). Перед разборкой провести испытания, разборку двигателя, диагностику,  определить неисправности.

2). Устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, регулировки.

3). Провести сборку  в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта.

Двигатель:

## 5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Системы управления двигателем | 0 | 20 | 20 |
| В | Системы рулевого управления , подвески и тормозов | 0 | 20 | 20 |
| С | Электрические системы | 0 | 20 | 20 |
| Е | Механика двигателя | 0 | 20 | 20 |
| D | Коробка передач | 0 | 20 | 20 |
| Итого = | 0 | 100 | 100 |

Субъективные оценки - Не применимо.

- НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Задания в модулях «А» и «С» не повторяются.

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать  всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может.

Задание считается выполненым, если все шесть модулей сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии.

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут заложены технологические карты (электросхемы автомобиля, блоки управления автомобилем, разборка – сборка КПП, двигателя и т. д).

Часть технической информации может быть представлена на английском языке.

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта на выполнение следующего задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала проведения чемпионата.

Конкурсанты не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья  к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются.