Красноярск 2016

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на токарном станке с ЧПУ

Отраслевые требования техники безопасности

При работе на металлообрабатывающем оборудовании следует руководствоваться правилами техники безопасности, которые прописаны в следующих документах:

ГОСТ 12.2.009-99 – Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

ГОСТ ЕН 12415-2006 – Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные.

ГОСТ ЕН 12417-2006 – Безопасность металлообрабатывающих станков. Центры обрабатывающие для механической обработки.

Каждое действие конкурсанта по запуску оборудования в работу должно быть согласовано с экспертом, который ответственный за данное оборудование. Участник соревнований должен обязательно показать написанную программу на стойке ЧПУ и получить одобрение перед ее запуском. Участник соревнований должен беспрекословно выполнять указания ответственного за оборудование эксперта. В случае возникновения внештатной ситуации участник соревнований должен незамедлительно позвать ответственного за оборудование эксперта. При внештатной ситуации участнику соревнований категорически запрещается предпринимать самостоятельные действия.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К самостоятельной работе на станке  с программным управлением  допускаются  лица  в возрасте не  моложе 16 лет прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Опасные  факторы:

- движущиеся  части  станка при  отсутствий  ограждения  приводных  ремней,  защитного  кожуха  патрона  и  защитного  экрана;

- непрочное  закрепление  детали и инструмента;

- неисправности  и   притупление  режущего  инструмента;

- неисправности электрооборудования станка  и  заземления  его  корпуса.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду (фирменную майку), волосы тщательно заправить под головной убор.

  - Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединения защитного заземления с корпусом станка.

  - Разложить  инструменты и заготовки в определенном установленном порядке  на тумбочке или на особом приспособлении.

  - Прочно закреплять инструмент и обрабатываемую деталь.

  - Проверить работу станка на холостом ходу

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Плавно подводить инструмент к обрабатываемой детали, не допуская увеличения сечения стружки.

  - При работе с открытой дверью не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту.

  - Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

  - Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.

  - Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или притирочных концов.

  - Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При неисправности инструмента, его поломке или выкрашивании, при появлении вибрации. а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и  сообщить об этом ответственному лицу.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой. Отвести инструмент от обрабатываемой детали и сообщить эксперту.

  - Привести в порядок инструменты и убрать их в специально отведенное для них место.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.